北京临川学校2016-2017学年上学期第二次月考

高三物理试卷注：本试卷满分100分，考试时间90分钟

- 选择题：（每题4、共7题，共28分）

1．将一电源电动势为E、内阻为r的电池与外电路连接，构成一个闭合电路，用R表示外电路电阻，I表示电路的总电流，下列说法正确的是(　　)

A．由U外＝IR可知，外电压随I的增大而增大

B．由U内＝Ir可知，电源两端的电压随I的增大而增大

C．由U外＝E－Ir可知，电源输出电压随输出电流I的增大而减小

D．由P＝IU外可知，电源的输出功率P随输出电流I的增大而增大

2.(2016·福建上杭一中模拟)如图1所示，电源电动势为E，内阻为r，合上开关S后各电灯恰能正常发光。如果某一时刻电灯L1的灯丝烧断，则(　　)

A.L3变亮，L2、L4变暗

B.L2、L3变亮，L4变暗

C.L4变亮，L2、L3变暗

D.L3、L4变亮，L2变暗

3.如图2所示，两平行金属板间带电质点P处于静止状态，不考虑电流表和电压表对电路的影响，当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时，则(　　)

A.电压表读数减小

B.电流表读数减小

C.质点P将向上运动

D.R3上消耗的功率逐渐增大

4.在如图所示的电路中，R1＝11 Ω，r＝1 Ω，R2＝R3＝6 Ω，当开关S闭合且电路稳定时，电容器C的带电荷量为Q1；当开关S断开且电路稳定时，电容器C的带电荷量为Q2，则(　　)

A.Q1∶Q2＝1∶3

B.Q1∶Q2＝3∶1

C.Q1∶Q2＝1∶5

D.Q1∶Q2＝5∶1

5.如图所示，A、B、C是等边三角形的三个顶点，O是A、B连线的中点．以O为坐标原点，A、B连线为x轴，O、C连线为y轴，建立坐标系．过A、B、C、O四个点各有一条长直导线垂直穿过纸面，导线中通有大小相等、方向向里的电流．则过O点的通电直导线所受安培力的方向为(　　)

A．沿y轴正方向   	B．沿y轴负方向

C．沿x轴正方向   	D．沿x轴负方向

6.如图所示，电源的电动势E=2V，内阻r=1Ω，定值电阻R0=2Ω，变阻器R的阻值变化范围为0-10Ω，求：R上消耗的功率最大时，变阻器R的阻值为（    ）

7.在图所示的四个电路中，电源内阻不计，两灯泡的阻值相等并小于滑动变阻器的最大阻值，当分别闭合开关S，移动滑动变阻器触头从最左端移至最右端时，能使其中一个灯一直由暗变亮同时，另一个灯一直由亮变暗，则符合要求的电路是（		）

二、多项选择题：（每题6分 共24分有错选为0分，选对不全得3分）

8．锂电池因能量高、环保无污染而广泛使用在手机等电子产品中．现用充电器为一手机锂电池充电，等效电路如图所示，充电器电源的输出电压为U，输出电流为I，手机电池的内阻为r，下列说法正确的是(　　)

A．电能转化为化学能的功率为UI－I2r

B．充电器输出的电功率为UI＋I2r

C．电池产生的热功率为I2r

D．充电器的充电效率为×100%

9.用两个相同的小量程电流表，分别改装成了两个量程不同的大量程电流表A1、A2，若把A1、A2分别采用并联或串联的方式接入电路，如图所示，则闭合电键后，下列有关电表的示数和电表指针偏转角度的说法正确的是(　 　)

A．图甲中的A1、A2的示数相同

B．图甲中的A1、A2的指针偏角相同

C．图乙中的A1、A2的示数和偏角都相同

D．图乙中的A1、A2的指针偏角不相同，示数相同。

10.如图5所示，直线Ⅰ、Ⅱ分别是电源1与电源2的路端电压随输出电流变化的特性图线，曲线Ⅲ是一个小灯泡的伏安特性曲线，如果把该小灯泡分别与电源1、电源2单独连接，则下列说法正确的是(　　)

A.电源1与电源2的内阻之比是11∶7

B.电源1与电源2的电动势之比是1∶1

C.在这两种连接状态下，小灯泡消耗的功率之比是1∶2

D.在这两种连接状态下，小灯泡的电阻之比是1∶2

11.某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标系上，如图中的a、b、c所示，以下判断正确的是(　　)

A．直线a表示电源的总功率PE－I图线

B．曲线c表示电源的输出功率PR－I图线

C．电源的电动势E＝3 V，内电阻r＝1 Ω

D．电源的最大输出功率Pm＝2 W

三、填空题：（每题4分、共3题，共12分）

12.(10分)老师要求同学们测出一待测电源的电动势及内阻，所给的实验器材有：待测电源E，定值电阻R1(阻值未知)，电压表V(量程为3.0 V，内阻很大)，电阻箱R(0～99.99 Ω)，单刀单掷开关S1，单刀双掷开关S2，导线若干。

某同学连接了一个如图7所示的电路，他接下来的操作是：

将S2拨到a，拨动电阻箱旋钮，使各旋钮盘的刻度处于如图8所示的位置后，闭合S1，记录此时电压表示数为2.20 V，然后断开S1；保持电阻箱示数不变，将S2切换到b，闭合S1，记录此时电压表的读数(电压表的示数如图9所示)，然后断开S1。

(1)请你解答下列问题：

电阻箱的读数为________Ω，电压表读数为________V。由此可算出定值电阻R1的阻值为________Ω(计算结果保留三位有效数字)

(2)在完成上述操作后，该同学继续以下的操作：

将S2切换到a，多次调节电阻箱，闭合S1，读出多组电阻箱的示数R和对应的电压表示数U，由测得的数据绘出了如图10所示的－图象。由此可求得该电池组的电动势E及内阻r，其中E＝______V，电源内阻r＝______Ω。(计算结果保留三位有效数字)

13.(8分)在测定某金属丝的电阻率的实验中。

(1)甲同学进行了如下操作：

①利用螺旋测微器测量金属丝的直径d如图11所示，则d＝________mm。

②测量金属丝电阻Rx的电路图如图12所示，闭合电键S，先后将电压表右侧接线端P接a、b点时，电压表和电流表的示数如下表所示。

|  | U/V | I/A |
| --- | --- | --- |
| 接线端P接a | 1.84 | 0.15 |
| 接线端P接b | 2.40 | 0.15 |

该同学认真观察发现，在两次测量中，电流表的读数几乎不变，发生这种现象的原因是________________________________________________，比较合理且较准确的金属丝电阻Rx测＝________Ω(结果保留两位有效数字)，从系统误差的角度分析，Rx的测量值Rx测与其真实值Rx真相比较，有Rx测________Rx真(选填“＞”、“＜”或“＝”)。

四．解答题：

14.如右图所示，电源电动势E=10 V，内阻r=0. 5Ω，标有“8 V,16 W”的灯泡恰好能正常发光，电动机M绕组的电阻R0=1Ω，求：

(1)路端电压；(2)电源的总功率；(3)电动机的输出功率。

15.如图所示的电路中，电阻R1＝R2＝R3＝10Ω，电源内阻r＝5Ω，电压表可视为理想电表．当开关S1和S2均闭合时，电压表的示数为10V.求：

(1) 电源的电动势；

(2)当开关S1闭合而S2断开时，电压表的示数和此时电源的效率。

16．如图甲所示的电路中，R1、R2均为定值电阻，且R1＝100 Ω，R2阻值未知，R3为一滑动变阻器．当其滑片P从左端滑至右端时，测得电源的路端电压随电源中流过的电流变化图线如图乙所示，其中A、B两点是滑片P在变阻器的两个不同端点得到的．求：

(1)电源的电动势和内阻；

(2)定值电阻R2的阻值；

(3)滑动变阻器的最大阻值．

参考答案

一选择题 答案

1C2B3A4D5A6C  8AC 9BD   10ABC  11AD

二填空题

12.答案　(1)20.00　2.80　5.45　(2)2.86　0.270

.解析　(1)电阻箱的读数为20.00 Ω。题图电压表的示数为2.80 V，根据欧姆定律得＝，解得，R1＝5.45 Ω。调节电阻箱时，需切断电源。

(2)将定值电阻等效到电源的内部的电阻，根据E＝U＋r′得＝＋·，知纵轴截距的倒数为电动势，所以E＝ V≈2.86 V。＝＝2，r′＝5.72 Ω，r＝r′－R1＝0.270 Ω。

13答案　(1)①1.704(1.702～1.706均对)　②电压表内阻比金属丝电阻大得多，电路的总电阻几乎未变　12　＜

14.(1)路端电压等于电灯L的电压，即为8 V.（2分）

(2)由E＝U＋Ir得  I＝＝ A＝4 A（1分）    电源总功率P总＝EI＝40 W.（1分）

(3)电动机的电流IM＝I－IL＝2 A （1分）   电动机消耗的总功率   P入＝UMIM＝8×2 W＝16 W（1分）

电动机内阻消耗的功率    P内＝IR0＝22×1 W＝4 W（1分）

所以输出功率为   P出＝P入－P内＝16 W－4 W＝12 W.（1分）

15、（1）20V

(2) 16V  ;   80﹪

解析：(1)题中图乙中AB延长线，交U轴于20 V处，交I轴于1.0 A处，

所以电源的电动势为E＝20 V，内阻r＝＝20 Ω.

(2)当P滑到R3的右端时，电路参数对应图乙中的B点，

即U2＝4 V、I2＝0.8 A，得R2＝＝5 Ω.

(3)当P滑到R3的左端时，由图乙知此时U外＝16 V，

I总＝0.2 A，

所以R外＝＝80 Ω

因为R外＝＋R2，

所以滑动变阻器的最大阻值为：R3＝300 Ω.

# Text boxes

E

M

r