银川一中2018届高三年级第二次月考

理科综合试卷-化学部分

7．化学与环境、材料、信息、能源关系密切，下列说法中不正确的是

A. “光化学烟雾”、“臭氧空洞”的形成都与氮氧化合物有关

B. 高铁酸钾（K2FeO4）是一种新型、高效、多功能水处理剂，既能杀菌消毒又能净水

C. 高纯度的二氧化硅广泛用于制作光导纤维，光导纤维遇强碱会“断路”

D. 尽量使用含12C的产品，减少使用含13C或14C的产品符合“促进低碳经济”宗旨

8．有关金属的工业制法中正确的是

A. 钾的沸点比钠低，用钠置换熔融氯化钾中的钾

B. 电解熔融的MgO来制备金属镁

C. 用一氧化碳还原铬、锰、钒的氧化物来制备高熔点金属铬、锰和钒

D. 高炉炼铁原理是用一氧化碳还原四氧化三铁

9．关于某无色溶液所含离子的确定，下列判断正确的是

A．若加入AgNO3溶液，生成白色沉淀，加稀盐酸沉淀不消失，可确定有Cl－存在

B．加入几滴Fe2(SO4)3溶液，溶液变成紫色，可确定有酚羟基存在

C．若加入Ba(NO3)2溶液，生成白色沉淀，加稀盐酸沉淀不消失，可确定有SO42－或Ag+的存在

D．若加入盐酸，生成无色无味气体且能使澄清石灰水变浑浊，可确定一定有CO32－

10．下列离子方程式书写正确的是

A．Fe3O4 溶于足量氢碘酸：Fe3O4 + 8H+ == Fe2+ + 2Fe3+  + 4H2O

B．硫酸亚铁溶液中加入过氧化钠可能发生：

4Fe2+ + 4Na2O2 + 6H2O = 4Fe(OH)3↓ + 8Na+

C．向100ml 0.5mol/L NaOH溶液中通入672mL CO2 (标准状况)：

3CO2 +5OH‾==2CO32‾+HCO3‾+2H2O

D．向含1mol FeBr2的溶液中通入0.6mol Cl2：

10Fe2+ + 4Br‾+ 8Cl2 = 10Fe3+ + 2Br2 + 16Cl‾

11. 下列有关实验的说法中正确的是

A．用图1装置制取干燥纯净的NH3

B．实验室可以用图2装置制备Fe(OH)2

C．用图3装置可以完成“喷泉”实验

D．用图4装置测量Cu与浓硝酸反应产生的NO2体积

12．设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是

A．标准状况下，33.6 L氟化氢中含有氟原子的数目为1.5NA

B．某密闭容器盛0.1 mol N2和0.3 mol H2,在一定条件下充分反应,转移电子的数目为0.6NA

C．50 mL 18.4 mol·L-1浓硫酸与足量铜微热反应,生成SO2分子的数目为0.46NA

D．常温常压下，7.0 g乙烯与丙烯的混合物中含有碳氢键的数目为NA

13．将38.4gCu完全溶于适量浓硝酸中，收集到氮的氧化物（含NO、N2O4、NO2）的混合物共0.8mol，这些气体恰好能被500ml 2mol/LNaOH溶液完全吸收，生成含NaNO3和NaNO2的盐溶液，其中NaNO3的物质的量为

A．0.4mol  	      B．0.6mol	       C．0.8mol	D． 1.0mol

26．(15分)

聚合氯化铝晶体是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，其制备原料主要是铝加工行业的废渣--铝灰，它主要含Al2O3、Al，还有SiO2等杂质．聚合氯化铝生产工艺流程如下：

操作1

（1）操作1的操作是_________；

（2）升高pH至4.0～4.5的目的是_______________ ；

（3）生产过程中可回收使用的物质是__________（写物质名称）；

（4）为使得到的晶体较纯净，生产过程中使pH升高的c物质可选用______（填编号）；

a．NaOH    b．Al    c．氨水  d．A12O3    e．NaAlO2

（5）通过该法得到一种化学式为[Al2(OH)2Cl4∙5H2O]10的（M=3200 g/mol）聚合氯化铝晶体，为测定产品纯度，进行如下操作：

①称取1.600g样品，用适量盐酸溶解后配成100.00 mL溶液；

②取25.00 mL溶液，控制pH=3.5，加入过量0.1 mol/L 40 mL EDTA（Na2H2Y∙2H2O）标准液滴定（Al3+ + H2Y2‾ = AlY ‾ + 2H+），加热煮沸5~10分钟，使Al3+与EDTA结合稳定（EDTA与Al3+结合无色）；

③待上一步结束后，调节溶液pH至5~6，加入二甲酚橙作指示剂，用0. 1 mol/L标准Zn2+溶液滴定多余的EDTA（Zn2+ + H2Y2‾ = ZnY2‾ + 2H+），消耗标准液20.00 mL（已知：二甲酚橙与Zn2+形成的配合物是红紫色的溶液）滴定终点的现象是_________________；产品的纯度为____________。

27．(14分)

氯化铜是一种广泛用于生产颜料、木材防腐剂等的化工产品。某研究小组用粗铜（含杂质Fe）按下述流程制备氯化铜晶体（CuCl2·2H2O）。

Cl2

至固体完全溶解

粗铜

固体1

加稀盐酸

溶液2

CuCl2·2H2O

固体2

调节pH至4 ~5

溶液1

加试剂X

（1）实验室采用如下图所示的装置，可将粗铜与Cl2反应转化为固体1（部分仪器和夹持装置已略去）。

①仪器A的名称是____________；仪器B中发生的离子反应方程式为：____________

②实验开始前，需要做的操作是___________________。

③有同学认为应在浓硫酸洗气瓶前增加吸收HCl的装置，你认为_____（填“是”或“否”）。原因___________。

（2）试剂X用于调节pH以除去杂质， X可选用下列试剂中的（填序号）        。

a．CuO    b．CuSO4   c．Cu2(OH)2CO3   d．NH3·H2O  e．Fe2O3   f．Fe

（3）若制备的氯化铜晶体经检验含有FeCl2，其原因可能是_______________，试提出改进方案：____________________

（4）在溶液2转化为CuCl2·2H2O的操作过程中，发现溶液颜色由蓝色变为绿色。小组同学欲探究其原因。已知：在氯化铜溶液中有如下转化关系：

Cu(H2O)42+(aq) +4Cl‾(aq) ⇌ CuCl42‾(aq) +4H2O(l)

蓝色                    绿色

取氯化铜晶体配制成蓝绿色溶液Y，进行实验验证以上关系，下列实验中说法不正确的是________（填序号）。

a．在Y中加入NaCl固体，溶液变为绿色

b．在Y中加入CuCl2晶体，溶液变为绿色

c．将Y加水稀释，发现溶液呈蓝色

d．取Y溶液用惰性电极进行电解，溶液颜色最终消失

28．（14分）

亚氯酸钠(NaClO2)是一种重要的消毒剂，主要用于水、砂糖、油脂的漂白与杀菌。以下是制取亚氯酸钠的工艺流程：

已知：①ClO2气体只能保持在浓度较低状态下以防止爆炸性分解，且需现合成现用。

②ClO2气体在中性和碱性溶液中不能稳定存在。

(1)在无隔膜电解槽中持续电解一段时间后，生成H2和NaClO3，请写出阳极的电极反应式                                               。

(2)反应生成ClO2气体需要X酸酸化，X酸可以为         。

A．盐酸    		B．稀硫酸    		C．硝酸    		D．H2C2O4溶液

(3)吸收塔内的温度不能过高的原因为                         。

ClO2转化为ClO2‾

(4)ClO2被S2‾还原为ClO2‾、Cl‾转化率与pH关系如图。pH≤ 2时，1mol S2-转移2mol e-，写出ClO2与S2‾反应的离子方程式：                                  。

(5)ClO2对污水中Fe2＋、Mn2＋、S2－和CN‾等有明显的去除效果。某工厂污水中含CN‾ a mg/L，现用ClO2将CN‾氧化，生成了两种无毒无害的气体，其离子反应方程式为

_______________________；处理100 m3这种污水，至少需要ClO2 _____________ mol

35．[化学—选修3：物质结构与性质]（15分）

碳、氮、锌、汞的相关化合物在化工、医药、材料方面有着广泛的应用

（1）画出基态Zn原子的价电子排布图_________；

（2）在基态N原子中，核外电子占据的最高能层符号为________，占据该能层电子的电子云轮廓图形状为____________；

（3）Zn，Cd，Hg均为第ⅡB族元素，根据相对论收缩效应致，全满的6s壳层非常稳定，已知Hg原子的核外电子排布式为[Xe]4f145d106s2，请解释Hg在常温下为液态的原因_________________________；

（4）碳酸盐的热分解是由于晶体中阳离子结合碳酸根离子中的氧离子，使碳酸根离子分解为二氧化碳分子的结果。已知

| 碳酸盐 | MgCO3 | CaCO3 | SrCO3 | BaCO3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热分解温度/℃ | 402 | 900 | 1172 | 1360 |
| 阳离子半径/pm | 66 | 99 | 112 | 135 |

请解释碱土金属元素碳酸盐热分解温度的变化规律：________________________________；

（5）纳米氧化锌是稳定的化合物，可以提供

广谱的紫外保护（UVA和UVB），同时还有抗菌

和抗炎的作用，一种氧化锌晶体具有ZnS型结构，

边长为 a=0. 446nm，求：

①Zn和O之间最短的距离为________nm；

②与Zn紧邻的O的个数为_______.

晶胞内部原子为Zn，顶点和面心原子为O

36．[化学—选修5：有机化学基础]（15分）

氟他胺G是一种可用于治疗肿瘤的药物。实验室由芳香烃A制备G的合成路线如下：

回答下列问题：

(1)A的结构简式为____________。A的化学名称是______________。

(2)③、⑥的反应试剂和反应条件相同，分别是___________，反应的类型是__________。

(3)⑤的反应方程式为_______________。吡啶是一种有机碱，其作用是____________。

(4)G的分子式为______________。

(5)H是G的同分异构体，其苯环上的取代基与G的相同但位置不同，则H可能的结构有______种。

(6)4-甲氧基乙苯胺（                       ）是重要的精细化工中间体，写出由苯

甲醚（           ）制备4-甲氧基乙苯胺的合成路线______________.（其他试剂任选）

银川一中2018届高三第二次月考化学试卷参考答案

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | A | B | C | C | D | A |

26.（1）过滤（2分）   （2）促进Al3+水解，使聚合氯化铝晶体析出（3分）

（3）盐酸（2分）   （4）b，d（2分）

（5）溶液恰好变为浅红紫色（3分），80%（3分）

27.（1）①分液漏斗（1分）；MnO2 + 4H+ + 2Cl‾ == Mn2+ + Cl2↑ + 2H2O（2分）

②检查装置气密性（1分）③否（1分）；HCl不影响反应实验的测定结果（2分）

（2）a，c（2分）

（3）Cl2不足以反应粗铜（2分）；在溶液1加试剂调节溶液pH之前，通入足量Cl2/或加足量H2O2（2分）

（4）d（1分）

28. （1) Cl—-6e—+6OH— == ClO3—+3H2O（3分）

（2) 硫酸。（2分）

（3)防止H2O2分解（2分）
(4) 2ClO2+5S2—+ 8H+ ==2Cl—+5S↓+4H2O （3分） 
(5) 2ClO2+2CN－=2Cl－+2CO2+N2↑（2分）   100a/26（2分）

35. (1）3d104s2画图(2分)

(2）L(2分)，球形和哑铃形(2分)

(3）Hg的6s2全满结构致使Hg不易失电子，汞原子间无法形成强的金属键，仅靠范德华力相互维系，所以金属汞常温下呈液体(3分)（回答“电子难激发，无法形成强的金属键”或“金属键较弱”均可）

(4）碱土金属元素阳离子均为+2价阳离子，且Mg2+到Ba2+离子半径逐渐增大，对氧离子的吸引作用越来越弱，故需要更多的外界能量来分解(2分)

(5）①0.1115 或 0.193(2分) 　　② 4个(2分)

36. (1） （1分），甲苯（1分）

(2）浓硫酸，浓硝酸，加热（2分）；取代（2分）

(3）（2分）吸收HCl，提高产物的产率（2分）　   (4）C11H11O3N2F3（1分）      (5）9 （2分）

(6）（2分）